Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dodatok č. 1 k Metodickému usmerneniu

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z.,ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd

Bratislava, január 2013

Dodatok č. 1 k Metodickému usmerneniu

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd

### Úvod.

Metodické usmernenie slúži ako podklad pre orgány štátnej vodnej správy a správne orgány 
v integrovanom povoľovaní (ďalej len „orgány štátnej správy“), ktoré pri vydávaní povolenia postupujú podľa Štvrtej a Piatej časti zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z..

Predmetom dodatku č. 1 Metodického usmernenia (ďalej len „MU“) je upresnenie ustanovenia § 5 a § 7 nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd (ďalej len „nariadenie“), za účelom lepšej aplikácie v praxi  pri vydávaní povolení orgánmi štátnej vodnej správy .

Cieľom uvedeného postupu je snaha zabrániť neefektívnemu zvyšovaniu nákladov na stavbu a prevádzku ČOV stanovením koncentračných limitov ukazovateľov znečistenia bez znalosti podstaty a hraníc procesu biologického čistenia odpadových vôd a bez zohľadnenia súčasného stavu technického poznania a ekonomickej náročnosti.

Postup stanovenia prípustnej hodnoty Cp.

Pôvodný text MU z januára 2011 na str. 50 – 53  „B. Odvodzovanie požadovaných prípustných hodnôt znečistenia vo vypúšťaných vodách“sa vypúšťa a nahrádza nasledovným textom:

B. Odvodzovanie požadovaných prípustných hodnôt znečistenia vo vypúšťaných vodách

Výpočet vychádza zo zmiešavacej rovnice:

Q0 · CP + Qr,nad · Cr,nad = Cr,pod · (Q0 + Qr,nad)

Z toho vyplýva:

CP = (Cr,pod · (Q0 + Qr,nad) – Qr,nad · Cr,nad) / Q0

CP - predstavuje prípustnú hodnotu pre posudzovaný ukazovateľ znečistenia vo vypúšťanej odpadovej vode do povrchového toku, ktorú stanoví a uvedie do vodoprávneho rozhodnutia miestny orgán ŠVS.

Cr,pod– požadovaná koncentrácia znečistenia v danom ukazovateli vo vode recipientu pod miestom vypúšťania vôd z posudzovaného zdroja znečistenia. Limity a kvalitatívne ciele v jednotlivých ukazovateľoch sú podľa účelu využívania vodného útvaru uvedené v prílohách č. 5 alebo č. 2 nariadenia. V prípade, že má daný recipient viacero využití, ktoré môžu byť ovplyvnené vypúšťaním, výpočet sa vykoná vychádzajúc z prísnejšej požiadavky na kvalitu vôd v recipiente.

Cr,nad- charakteristická hodnota koncentrácie znečistenia v danom ukazovateli v recipiente nad miestom výustného objektu z posudzovaného zdroja znečistenia (mg/l). Za túto premennú sa do rovnice dosadzuje štatistická hodnota koncentrácie znečistenia na úrovni 90 % pravdepodobnosti neprekročenia C90alebo hodnota deväťdesiateho percentilu P901 z rozdelenia koncentračných údajov. C90 sa používa v prípade, že bola pre daný profil vypočítaná a nie je k dispozícii hodnota 90-teho percentilu. Charakteristické hodnoty koncentrácií sú dostupné napr. v publikáciách SHMÚ – Kvalita povrchových vôd na Slovensku.

Qr,nad – prietok vody v recipiente nad vyústením.Zvyčajne sa dosadzuje charakteristická hodnota prietoku Q355,nad, ktorá predstavuje priemerný denný prietok dosiahnutý alebo prekročený v priebehu 355 dní v období jedného roka. Obdobie sa volí spravidla v dĺžke jedného roka. Charakteristický prietok Q355predstavuje hodnotu z ročných prietokových stavov nad výustom vypúšťanej vody na úrovni pravdepodobnosti prekročenia 97,3 %. V prípadoch, ak sú charakteristické hydrologické údaje v súčasnosti ovplyvnené umelým zásahom, používa sa prietok stanovený orgánom štátnej vodnej správy v rámci povolenia vodnej stavby (zaručený prietok Qzarprípadne minimálny prietok Qmin). V umelo vzdutých úsekoch vodných tokov (vodné nádrže) sa tento prietok určuje v profile, kde dochádza k výtoku vody zo vzdutého úseku (l/s, m3/s).

Q0- množstvo odpadových vôd zo zdroja znečistenia vypúšťaných výustným objektom. Do rovnice sa dosadzuje priemerný bezdažďový prietok ako očakávaná projektovaná hodnota Q24 vypúšťaných odpadových alebo osobitných vôd podľa podkladov žiadateľa alebo aritmetický priemer z realizovanej štatistickej analýzy údajov prietoku (producenta) (l/s, m3/s).

Vyššie uvedený výpočet prípustnej hodnoty Cp za použitia zmiešavacej rovnice z hľadiska ochrany vôd v recipiente a z hľadiska dosiahnutia dobrého stavu vôd využíva dvojité „istenie“, a síce hodnotu prietoku vody v recipiente Q355 (resp. Qzar, Qmin.) a zároveň aj charakteristické hodnoty koncentrácie znečistenia v recipiente nad výustom, ktoré sú na úrovni 90 % pravdepodobnosti neprekročenia C90.

Výpočet zmiešavacej rovnice má 2 riešenia:

1. CPje vyššia alebo rovná hodnote „p“

2. CPje je nižšia než hodnota „p“

Hodnota „p“ predstavuje limitnú emisnú koncentráciu posudzovaného ukazovateľa znečistenia. Hodnoty koncentrácií „p“ pre jednotlivé druhy odpadových vôd vypúšťaných do povrchových vôd sú uvedené v prílohe č. 6 nariadenia.

V prípade, že riešením rovnice dospejeme k výsledku CP ≥ „p” prípustná koncentrácia posudzovaného ukazovateľa sa pre účel povolenia vypúšťania splaškových akomunálnych alebo priemyselných odpadových vôd stanovuje na úrovni: CP = „p“.

1Charakteristická hodnota C90 sa uvádza, ak je údaj o kvalite povrchových vôd vypočítaný pred 15. 6. 2010.

V prípade, že riešením rovnice dospejeme k výsledku CP< „p”prípustná koncentrácia posudzovaného ukazovateľa sa pre účel povolenia vypúšťaniaodpadových vôd stanovuje nasledovne:

Komunálne a splaškové odpadové vody :

- ak hodnota CPje vyššia alebo rovná „Dosiahnuteľnej hodnote koncentrácie ukazovateľa znečistenia pri použití dostupných technológií čistenia komunálnych a splaškových odpadových vôd bez nadmerných finančných nákladov“uvedenej v Tabuľke I, prípustná koncentrácia posudzovaného ukazovateľa sa pre účel povolenia vypúšťania komunálnych a splaškovýchodpadových vôd stanovuje na úrovni vypočítanej CP.

- ak hodnota CP je nižšia ako „Dosiahnuteľná hodnota koncentrácie ukazovateľa znečistenia pri použití dostupných technológií čistenia komunálnych asplaškových odpadových vôd bez nadmerných finančných nákladov“uvedená v Tabuľke I,prípustná koncentrácia posudzovaného ukazovateľa sa pre účel povolenia vypúšťania komunálnych a splaškovýchodpadových vôd stanovuje na úrovni hodnôt uvedených v Tabuľke I.

Priemyselné odpadové vody :

- ak hodnota CP je vyššia alebo rovná hodnote koncentrácie ukazovateľa znečistenia dosiahnuteľnej najlepšími dostupnými technikami čistenia odpadových vôd alebo čistenia na úrovni súčasného stavu technického poznania bez nadmerných finančných nárokov uvedeného druhu priemyselných odpadových vôd, prípustná koncentrácia posudzovaného ukazovateľa sa pre účel povolenia vypúšťania priemyselných  odpadových vôd stanovuje na úrovni vypočítanej CP.

- ak hodnota CP je nižšia ako hodnota koncentrácie ukazovateľa znečistenia dosiahnuteľná najlepšími dostupnými technikami čistenia odpadových vôd alebo čistenia na úrovni súčasného stavu technického poznania bez nadmerných finančných nárokov uvedeného druhu priemyselných odpadových vôd, prípustná koncentrácia posudzovaného ukazovateľa sa pre účel povolenia vypúšťania priemyselných odpadových vôd stanovuje na úrovnihodnoty koncentrácie ukazovateľa znečistenia dosiahnuteľnej najlepšími dostupnými technikami čistenia odpadových vôd alebo čistenia na úrovni súčasného stavu technického poznania bez nadmerných finančných nárokov uvedeného druhu priemyselných odpadových vôd.

Vyššie uvedený prístup využitia dosiahnuteľných hodnôt koncentrácií uvedených v Tabuľke I pre splaškové a komunálne odpadové vody a hodnôt koncentrácií dosiahnuteľných najlepšími dostupnými technikami čistenia priemyselných odpadových vôd alebo čistenia na úrovni súčasného stavu technického poznania bez nadmerných finančných nárokov uvedeného druhu priemyselných odpadových vôdsa nemusí uplatniť:

- ak môže vypúšťanie negatívne ovplyvniť kvalitu vodárenských zdrojov,

- ak ide o vypúšťanie v krasových oblastiach,

- ak ide o vypúšťanie do odkrytých podzemných vôd.

V týchto prípadoch postupuje Orgán štátnej vodnej správy individuálne.

Aplikácia„Dosiahnuteľných hodnôt koncentrácií ukazovateľov znečistenia pri použití dostupných technológií čistenia komunálnych a splaškových odpadových vôd bez nadmerných finančných nákladov“ uvedených v Tabuľke I je možná iba vtedy, ak výpočtom zo zmiešavacej rovnice vyjde hodnota Cp nižšia, ako je hodnota „p“ príslušného ukazovateľa znečistenia uvedená v Tabuľke I pre danú veľkosť zdroja znečistenia. V tomto prípade sa stanoví prípustná hodnota Cp daného ukazovateľa znečistenia na úrovni hodnoty „p“ uvedenej v TabuľkeI a zároveň sa môže stanoviť aj prípustná hodnota Cp pre ukazovateľ, ktorý nie je v danej veľkostnej kategórii znečistenia súčasťou emisných limitov uvedených v Prílohe č. 6 nariadenia (NH4-N v kategórii 51 – 2 000 EO, Ncelk a Pcelk v kategórii 2 001 – 10 000 EO). V tomto prípade ide o znečistený alebo málo vodnatý recipient a požiadavka na rozšírené sledovanie ukazovateľov znečistenia zo strany orgánov ŠVS je akceptovateľná v záujme ochrany vodného toku.

| Tabuľka I: Dosiahnuteľné hodnoty koncentrácií ukazovateľov znečistenia pri použití dostupných technológií čistenia komunálnych a splaškových odpadových vôd bez nadmerných finančných nákladov(1) |
| --- |
| Veľkosť zdroja EO | Popis dostupných technológií čistenia bez nadmerných finančných nákladov | CHSKCr (mg/l) | BSK5 (mg/l) | NL (mg/l) | NH4-N (mg/l) | Ncelk (mg/l) | Pcelk (mg/l) |
|  |  | p | m | p | m | p | m | p | m | p | m | p | m |
| do 50 | Nízko zaťažovaná(2) aktivácia so suspendovanou alebo kombinovanou biomasou alebo nízko zaťažovaný(2) biofilmový reaktor | - | - | 30 | 70 | 40 | 60 | - | - | - | - | - | - |
| 51 – 2 000 | Nízko zaťažovaná(2) aktivácia so suspendovanou alebo kombinovanou biomasou alebo nízko zaťažovaný(2) biofilmový reaktor s nitrifikáciou | 90 | 170 | 22 | 60 | 25 | 60 | 15 30(Z1) -(Z2) | 40 40(Z1) -(Z2) | - | - | - | - |
| 2 001 – 10 000 | Nízko zaťažovaná aktivácia(2) so suspendovanou alebo kombinovanou biomasou, nitrifikáciou a denitrifikáciou, zrážanie fosforu | 80 | 170 | 18 | 45 | 20 | 50 | 10 25(Z1) - (Z2) | 40 40(Z1) - (Z2) | 20 35(Z1) - (Z2) | 40 45(Z1) - (Z2) | 2 | 5 |
| 10 001 – 25 000 | Nízko zaťažovaná aktivácia(3) so suspendovanou alebo kombinovanou biomasou, nitrifikáciou a denitrifikáciou, zrážanie fosforu, terciárne dočistenie | 70 | 140 | 15 | 35 | 18 | 40 | 8 20(Z1) - (Z2) | 30 40(Z1) - (Z2) | 15 25(Z1) - (Z2) | 40 45(Z1) - (Z2) | 1,5 | 5 |
| 25 001 – 100 000 | Nízkozaťažovaná aktivácia(3) so suspendovanou alebo kombinovanou biomasou, nitrifikáciou a denitrifikáciou, zrážanie fosforu, terciárne dočistenie, eventuálne dávkovanie externého substrátu | 60 | 125 | 12 | 30 | 15 | 40 | 5 10(Z1) - (Z2) | 20 30Z1) - (Z2) | 13 20(Z1) - (Z2) | 30 40(Z1) - (Z2) | 1,0 | 4 |
| nad 100 000 | Nízkozaťažovaná aktivácia(4) so suspendovanou alebo kombinovanou biomasou, nitrifikáciou a denitrifikáciou, zrážanie fosforu, terciárne dočistenie, eventuálne dávkovanie externého substrátu | 55 | 125 | 10 | 25 | 12 | 40 | 3 10(Z1) - (Z2) | 10 30(Z1) - (Z2) | 10 15(Z1) - (Z2) | 25 40(Z1) - (Z2) | 0,7 | 3 |

Vysvetlivky k Tabuľke I:

- Za dostupnú technológiu čistenia komunálnych a splaškových odpadových vôd bez nadmerných finančných nákladovsa považuje technológia zodpovedajúca popisu v tabuľke.  Ak sa aplikáciou inej technológie čistenia odpadových vôd zabezpečí dosiahnutie limitných koncentrácií ukazovateľov znečistenia uvedených v tabuľke, nie je nutné použitie technológie uvedenej v tabuľke. Výber spôsobu predčistenia odpadových vôd a spracovania kalu priamo súvisí a je závislý od aplikovanej technológie biologického stupňa ČOV a preto nie je uvedený v popisoch dostupných technológií uvedených v tabuľke. Výber a parametre spôsobu predčistenia odpadovej vody a spracovania kalu musia byť v súlade s požiadavkami uvedenými v slovenských technických normách.

- Nízko zaťažovaná aktivácia je definovaná látkovým zaťažením kalu Bx ( 0,05 kg BSK5 /kg suš. kalu/d, resp. celkovým vekom kalu vyšším ako 25 d vrátane. Nízkozaťažovaný biofilmový reaktor je definovaný objemovým látkovým zaťažením Bv ( 0,1 kg BSK5 /m3 / d u kamennej náplne v skrápanej biologickej kolóne, resp. povrchovým látkovým zaťažením BA( 1,5 g BSK5 /m2/d v prípade plastovej náplne v skrápanej biologickej kolóne, resp. BA( 3 g BSK5 /m2/d  v rotačnom biodiskovom reaktore

- Nízko zaťažovaná aktivácia je definovaná látkovým zaťažením kalu Bx ( 0,1 kg BSK5 /kg suš. kalu /d, resp. celkovým vekom kalu vyšším ako 15 d vrátane.

- Nízko zaťažovaná aktivácia je definovaná látkovým  zaťažením kalu Bx ( 0,08 kg BSK5 /kg suš. kalu/d, resp. celkovým vekom kalu vyšším ako 20 d vrátane