Ing. Nikola Bavaresco

Vysokoúčinná nitritácia ako alternatívny proces odstraňovania dusíka

Abstrakt

Odstraňovanie dusíka (N) sa na čistiarňach odpadových vôd (ČOV) realizuje procesom nitrifikácia – denitrifikácia. Eliminácia N z odpadových vôd (OV) touto biologickou cestou funguje veľmi úspešne, no existujú OV, ktoré sú charakteristické koncentráciami N v stovkách až tisíckach mg/l. Tam je výhodné, nie len z ekonomického ale aj prevádzkového hľadiska, uplatniť alternatívne procesy odstraňovania N. Charakteristikou a aplikáciou týchto metód sa zaoberala aj táto diplomová práca. Cieľom jej experimentálnej časti bolo porovnanie vplyvu prítokových koncentrácií amoniakálneho dusíka N-(NH3+NH4+) na účinnosť nitritačného reaktora. Jeho prevádzka spočívala v inhibícii NOB baktérií, ktoré sú zodpovedné za oxidáciu dusitanov N-(HNO2+NO2–) na dusičnany N-NO3. To sme sa snažili docieliť reguláciou pH pomocou zmeny molárneho pomeru HCO3- : N-(NH3+NH4+). Bolo potvrdené, že primárny inhibítor NOB baktérií je nedisociovaná forma N-NH3, ktorá musí byť v dostatočnej koncentrácii, a ako inhibítor, ktorý je postačujúci pre dlhodobé udržanie procesu vysokoúčinnej nitritácie bola potvrdená nedisociovaná forma N-HNO2. Inhibíciu nedisociovanými formami N-NH3 a N-HNO2 je možné dosiahnuť najmä v reaktoroch SBR, ktoré boli použité aj na realizáciu výskumu tejto diplomovej práce. AOB baktérie, ktoré zabezpečujú oxidáciu N-(NH3+NH4+) na N-(HNO2+NO2–) sa adaptovali na prítokové koncentrácie N-(NH3+NH4+) 500 mg/l a 1000 mg/l relatívne rýchlo a bola dosiahnutá účinnosť nitritácie nad 90 %. V modeli, kde bola použitá koncentrácia N-(NH3+NH4+) na prítoku 250 mg/l zostali aktívne okrem AOB baktérií aj NOB baktérie - tento test teda považujeme za neúspešný.